## Slide 1: 사물인터넷(IoT) 프로그래밍 기초
12. 블루투스 통신 원리 이해 및 응용

## Slide 2: 목차
블루투스(Bluetooth)에 대한 이해
실습 1: 블루투스 모듈 설정하기
실습 2: 블루투스 페어링(pairing)
실습 3: 휴대폰으로 LED 제어하기
실습 4: 휴대폰으로 온습도 정보 확인하기

## Slide 3
블루투스(Bluetooth)
블루투스란?
  휴대폰과 컴퓨터의 다양한 입출력장치 및 이어폰과 헤드폰 등의 휴대기기를 2.4GHz 무선 링크를 통해 소출력(10~100m)으로 서로 연결해 정보를 교환하는 보안프로토콜
  단거리, 저전력, 저비용으로 연결하는 근거리 무선 기술 표준
참조: 다음 백과

## Slide 4
블루투스(Bluetooth)
송신전력에 따른 분류
  Class1: 100m
  Class2: 20~30m
  Class3: 10m
전송 속도에 따른 분류
  버전1.0: 1.2 723Kbps
  버전2.0: 2.1Mbps, 1 : 다수의 연결
  버전3.0＋HS(high speed) 24Mbps → 고속 전송 기술
  버전4.0: BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스)
참조: 다음 백과

## Slide 5
블루투스(Bluetooth)
사용주파수
  ISM(Industrial Scientific and Medical) 주파수
  장애물과 무관하고 전 방향으로 신호 전송 가능
  저전력(100mW) 사용, 표준규격 준수
블루투스 네트워크
  마스터(master)/슬레이브(slave) 모델로 연결(pairing)
  마스터만 연결 시도 가능. (슬레이브는 연결 시도 불가)
  주파수 호핑으로 데이터를 여러 주파수에 분할하여 전송, 보안면에서도 상대적으로 안전
참조: 다음 백과

## Slide 6
블루투스(Bluetooth)
명칭의 유래
  1994년 스웨덴 에릭슨이 휴대폰과 주변장치 연결을 위한 연구에서 출발
  10세기 헤럴드 블루투스(Harald Bluetooth)가 스칸디나비아 국가인 덴마크와 노르웨이를 통일한 것처럼 무선통신 규격을 통일하겠다는 의미
참조: 다음 백과

## Slide 7
블루투스 모듈
master/slave 설정 가능
아두이노 간 통신 가능
slave 기능만 가능
아두이노 간 통신 불가

## Slide 8: 실습 1: 블루투스 모듈 설정하기
블루투스 모듈(HC-06)을 아두이노와 연결하여 초기화 하기(이름, PIN, 통신속도 등 설정)
회로구성
  준비물 : 블루투스 모듈(HC-06), 케이블
  블루투스(RX,TX)와 Software Serial(RX,TX) 교차 연결
    블루투스(TX) – 아두이노(RX)
    블루투스(RX) – 아두이노(TX)
스케치 프로그래밍
  SoftwareSerial을 이용하여 블루투스 모듈의 초기화를 위한 시리얼 통신 채널을 구축한다.
실행
실습1 : 블루투스 모듈(HC-06) 설정하기

## Slide 9: 1. 회로구성
실습1 : 블루투스 모듈(HC-06) 설정하기
RX
TX

## Slide 10: 1. 통신 상황 개념 정리
실습1 : 블루투스 모듈(HC-06) 설정하기
USB: Serial 통신 (유선)
블루투스: SoftwareSerial 통신(무선)
블루투스가 페어링(pairing) 되었을 때는
블루투스 설정 명령 (AT command) 사용 불가.
AT mode
Transmission mode
pairing
pairing
해제
pairing

## Slide 11: 2. 스케치 프로그래밍
//1. 블루투스와의 SoftwareSerial 통신 설정 초기화
실습1 : 블루투스 모듈(HC-06) 설정하기
//2. 컴퓨터와 블루투스 통신 연결

## Slide 12
블루투스 모듈 설정할 때:
AT mode (시리얼 모니터 설정)
실습1 : 블루투스 모듈(HC-06) 설정하기

## Slide 13
블루투스 모듈(HC-06) 설정 명령
실습1 : 블루투스 모듈(HC-06) 설정하기
명령내용 | 명령 | 응답 | 비고
연결상태 점검 | AT | OK | 연결되었으면 ‘OK’응답
장치명 설정 | AT+NAMEmyname | OKsetname | 지정한 이름으로 설정되었음을 확인. 설정된 이름은 전원이 꺼져도 지워지지 않음. (다시 변경은 가능)
장치PIN코드 설정 | AT+PINxxxx | OKsetPIN | 지정한 값으로 PIN 설정됨 설정된 PIN은 전원이 꺼져도 지워지지 않음. (다시 변경은 가능)
통신속도 설정 | AT+BAUDn | OKspeed | n: speed ======= 1: 1200 2: 2400 3: 4800 4: 9600 5: 19200 6: 38400 7: 57600 8: 115200 설정된 속도는 전원이 꺼져도 지워지지 않음. (다시 변경 가능)

## Slide 14
블루투스 모듈 설정 명령 실행
실습1 : 블루투스 모듈(HC-06) 설정하기

## Slide 15: 실습 2: 블루투스 페어링(휴대폰 이용)
실습1에서 설정된 블루투스와 휴대폰 연결하기
회로구성 (실습1 회로 구성 유지)
  준비물 : App 설치(Arduino Bluetooth Controller)
실행
  Arduino Bluetooth Controller 앱 실행 (비슷한 기능을 가진 다른 앱도 활용 가능)
  실습1에서 설정한 장치명과 PIN으로 페어링
  휴대폰 앱 터미널 모드 선택
  PC의 시리얼 모니터와 앱의 터미널을 이용하여 문자 정보 교환 테스트 (PC의 시리얼모니터: [line ending 없음] 해제
실습2 : 블루투스 페어링(휴대폰 이용)

## Slide 16
시리얼 모니터 설정
실습2 : 블루투스 페어링(휴대폰 이용)
블루투스가 페어링(pairing) 되었을 때는
다음 중 하나를 선택하여 사용
[새 줄]
[캐리지 리턴]
[Both NL & CR]

## Slide 17
Arduino Bluetooth Controller 앱 페어링
실습2 : 블루투스 페어링(휴대폰 이용)

## Slide 18
시리얼모니터 - 블루투스 터미널 통신
실습2 : 블루투스 페어링(휴대폰 이용)

## Slide 19: 실습 3: 휴대폰으로 LED 제어하기
블루투스 페어링된 휴대폰을 이용하여 3개의 LED 점멸 제어하기
회로구성
  준비물 : LED(Red, Green, Yellow) 3개, 220옴 저항 3개
스케치 프로그래밍
  3개의 LED 개별 및 통합 제어 기능 구현
실행
실습3 : 휴대폰으로 LED 제어하기

## Slide 20: 1. 회로구성
실습3 : 휴대폰으로 LED 제어하기

## Slide 21: LED 점멸 제어 명령 설정
실습3 : 휴대폰으로 LED 제어하기
제어대상 | 켜기 | 끄기 | 
Red LED | R | r | 
Green LED | G | g | 
Yellow LED | Y | y | 
Red, Green, Yellow | O | 그 외 모든 키 | 

## Slide 22: 2. 스케치 프로그래밍 (1)
//1. LED 핀 설정 및 핀모드 설정
실습3 : 휴대폰으로 LED 제어하기

## Slide 23: 2. 스케치 프로그래밍 (2)
// 명령 제어 함수
실습3 : 휴대폰으로 LED 제어하기
// 명령 제어 함수 호출

## Slide 24: 3. 실행
실습3 : 휴대폰으로 LED 제어하기

## Slide 25: 실습 4: 휴대폰으로 온습도 정보 확인하기
블루투스로 연결된 휴대폰으로 온습도 정보 확인하기
회로구성
  준비물 : 실습 3회로 구성, DHT11(온습도 센서)
스케치 프로그래밍
  온습도 정보를 블루투스를 이용하여 휴대폰으로 전송하도록 제어하기
실습 4 : 휴대폰으로 온습도 정보 확인하기

## Slide 26
실습 4 : 휴대폰으로 온습도 정보 확인하기
1. 회로구성

## Slide 27
2. 스케치 프로그래밍 (1)
실습 4 : 휴대폰으로 온습도 정보 확인하기
// 온습도 센서 헤더파일, 변수선언, 센서제어 객체 생성
// 블루투스로 온습도 정보를 전송하는 함수

## Slide 28
2. 스케치 프로그래밍 (2)
실습 4 : 휴대폰으로 온습도 정보 확인하기
// 블루투스로 전송된 온습도 정보 제공 명령 실행

## Slide 29: 3. 실행
실습4 : 휴대폰으로 온습도 정보 확인하기